## Slide 1
01
业务语义辅助
RRC 配置优化
Decider 在 AGV 穿越与边界巡检场景中的验证
LTE A3 系统仿真 · 研究进展
2026.10.09
Notes: 研究对象是开源 Decider 2B v11。闭源 Jev 未参与测试。正向结果来自业务语义到冻结策略的流水线。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 2
研究背景：瞬时运动相同，后续任务不同
AGV（Automated Guided Vehicle，自动导引运输车）的小区边界移动
02
RRC：Radio Resource Control，无线资源控制
同一位置、同一速度、同一无线环境
仅靠瞬时数值，难以区分未来路线
调度任务 | 未来运动 | 适合的切换倾向
驶往包装工位 | 一次穿越后继续前进 | 及时完成必要切换
边界往返巡检 | 短距离往返、反复跨界 | 抑制频繁来回切换
应用前提：上游提供非结构化调度说明，且缺少可靠的结构化路线接口。
Notes: AGV = Automated Guided Vehicle。RRC = Radio Resource Control，无线资源控制。这里只研究 LTE Event A3 的切换参数。既有可靠结构化路线接口优先于文本模型。参考论文 https://arxiv.org/abs/2505.16821 是 LLM RRC 仿真相关工作，不构成本项目参数优化成功的证据。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 3
A3 切换中的及时性与稳定性
邻区信号优势持续满足条件后，传统 RRC 流程触发切换
03
Chart: 时间（s）
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
单向穿越 | -8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56
边界巡检 | -8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 | 8 | 0 | -8
小区边界 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H：迟滞裕量
邻区信号需领先多少
TTT：触发等待时间
该条件需持续多久
更大的 H / TTT
有利于过滤短暂跨界
也可能推迟必要切换
图示为 g1 的预设运动轨迹。策略需要区分“持续穿越”与“短时往返”。
Notes: H 为迟滞裕量，单位 dB。TTT = Time-to-Trigger，触发等待时间，单位 ms。RSRP = Reference Signal Received Power，参考信号接收功率。图由 g1 预设轨迹规则计算，展示前 8 秒，非新增测量。跨区轨迹 x=-8+8t，巡检每 2 秒反向，x 范围 [-8,8]。H0/T0 仍经过测量报告与 RRC 信令。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 4
实现方法：语义识别与无线策略分工
Decider：Jev 类开源决策模型（2B），一次前向选择任务语义
04
步骤 | 输入 / 操作 | 输出
1 任务识别 | 读取当前 AGV 的生效调度说明 处理修订、否定与其他车辆干扰 | 穿越 或 巡检
2 冻结策略映射 | 使用校准集确定的条件策略 测试时保持映射不变 | 合法 H / TTT
3 传统协议执行 | 按既有 A3 测量、报告、切换流程运行 | 逐包指标与切换次数
穿越：H = 0 dB，TTT = 0 ms
巡检：H = 1 dB，TTT = 80 ms
每个会话开始前决策一次。传统 A3 执行切换，模型负责提供任务语义。
Notes: Decider 是本项目采用的 Jev 类开源类型化决策模型，2B v11。输入包括白名单数值和原始调度文本。一次前向给两个合法语义候选打分，取最高分，未做新微调。无线策略通过校准集确定，测试前冻结。此处属于受限动作选择，不是自由生成任意 RRC 代码。https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/system_validation/semantic_uc.py
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 5
仿真配置：LTE 完整协议栈的 A3 切换
ns-3 3.46，LTE / EPC / X2，非理想 RRC 信令
05
项目 | 配置
网络与运动 | 2 个基站、1 个 UE，初始连接西侧基站 基站间距 250 / 300 / 375 m，速度 6 / 8 / 9 m/s
分组与时限 | UDP 1200 B，每 1 ms 一包，9.6 Mbit/s 截止时间 20 ms，每次发送 23,000 包
会话与决策 | 会话 24 s，仿真停止于 24.1 s 流量从 1 s 发至 24 s，开始前推理 1 次
候选参数 | H / TTT：0/0、1/80、2/160、3/256、6/320 单位分别为 dB 和 ms
高负载业务用于暴露切换成本，尚未按真实 AGV 控制报文校准。
Notes: EPC = Evolved Packet Core，LTE 核心网。X2 是基站间接口。两个基站、一个 UE（User Equipment，用户终端），RR 调度。固定传播环境，未设置变化衰落/阴影、多用户竞争。本次 UC 是 LTE A3，不是 NR DRX。https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/system_validation/ns3_lte_handover.cc
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 6
实验设计：冻结策略，再验证新语言样本
210 次真实仿真，文本变体复用相同物理结果
06
物理校准
6 个场景 × 5 档配置 × 2 个随机种子
60 次仿真，冻结固定配置与条件映射
物理测试
相同 6 个场景，另用 5 个随机种子
150 次仿真，所有方案共享随机条件
语言确认集
48 条新文本 × 3 种几何 = 144 个输入
TF-IDF 词频特征 + 逻辑回归，以 32 条文本训练
各文本方案可见相同输入。改写复用物理轨迹，不作为新增独立仿真或独立分组。
Notes: 校准：6 物理场景 ×5 配置 ×2 随机运行（91、92）=60。测试：6×5×5（101–105）=150。确认集在 pilot 后、确认推理前冻结，24 新成对语言家族，每家族 2 条独立文本，共48条，乘3几何为144输入。TF-IDF 用32条独立先导文本训练，几何重复先去重。合成英文模板、未使用独立标注员。文本均衡设置穿越/巡检 50/50。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 7
确认结果：相对同文本传统基线下降 74.5%
主指标：丢包 + 收到但超过 20 ms 的分组，占全部发送包的比例
07
Chart: 
| 校准固定 | TF-IDF + 策略 | Qwen 单次前向 | Decider + 策略 | 已知结构化意图
超时/丢包率 | 0.0031464 | 0.0023906 | 0.00094106 | 0.00061027 | 0.0005
74.5%
相对 TF-IDF 下降
0.2391%
降至 0.0610%
正确结构化意图参考为 0.0500%，仍优于 Decider。Qwen 的统计比较见下一页。
Notes: 默认选项顺序是主结果。TF-IDF（Term Frequency–Inverse Document Frequency，词频与逆文档频率）加逻辑回归识别文本意图，随后使用相同无线映射。传统结构化意图参考获得100%正确意图，不需要文本模型。图显示确认集复用物理结果的加权指标，不是对1656万独立新包的测量。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 8
增益分析：信息价值与语义识别能力
差值为 Decider 超时/丢包率减基线，负值表示 Decider 更好
08
比较基线 | 差值（百分点） | 95% 成对置信区间
校准固定，无任务文本 | -0.2536 | -0.3978 至 -0.1050
TF-IDF，同任务文本 | -0.1780 | -0.3015 至 -0.0693
Qwen，单次前向 | -0.0331 | -0.0820 至 0.0000
相对固定配置
增加了未来任务先验，改善路线不可辨识问题
相对同文本 TF-IDF
体现少标注条件下的语义识别收益
Qwen 默认顺序的区间触及 0，目前只能报告更低的点估计。
Notes: 95%区间按成对语言家族和共同随机运行做双轴 bootstrap，10,000 次，三种几何固定。单位为百分点，不是相对百分比。区间未包含跨工厂、真实业务或不同传播条件的不确定性。Qwen默认顺序的区间上界为0，不能声明稳定显著优势。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 9
完整输入样例：驶往包装工位
同一数值观测下，调度文本提供后续运动先验
09
输入字段 | 值 | 含义
initial_x_m / initial_velocity_mps | −8 m / +8 m/s | 距边界位置 / 向东速度
cell_spacing_m / initial_serving_cell | 300 m / west | 基站间距 / 初始服务小区
packet_interval_ms / packet_bytes | 1 ms / 1200 B | 分组间隔 / 分组长度
deadline_ms / session_duration_s | 20 ms / 24 s | 分组截止时间 / 会话长度
dispatch_text：原始调度说明
“Advance into the other cell toward packaging.
The itinerary includes no turnaround in this area.”
中文释义：进入另一小区前往包装区，在这一区域不掉头。其余结果字段不进入推理。
Notes: 样例 test_7_1_cross，g1，测试随机运行101。原始模型输入只有下列白名单字段和dispatch_text。字段名、原始问句、候选、概率及全部配置结果见example.json。这里为完整9字段，不含真实未来轨迹、标签、场景ID、随机种子或结果。https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/example.json
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 10
配对样例：只改变调度文本，策略随之改变
g1、随机运行 101，每个会话发送 23,000 包
10
任务与方案 | 输出 H / TTT | 超时/丢包 | 收到包 P99 | 切换次数
穿越 · 固定 / TF-IDF | 1 dB / 80 ms | 381（1.6565%） | 62 ms | 1
穿越 · 直接配置 Decider | 2 dB / 160 ms | 691（3.0043%） | 82 ms | 1
穿越 · 语义 Decider / Qwen | 0 dB / 0 ms | 23（0.1000%） | 5 ms | 1
巡检 · 沿用激进配置 | 0 dB / 0 ms | 287（1.2478%） | 13 ms | 12
巡检 · 语义 Decider | 1 dB / 80 ms | 0（0%） | 5 ms | 0
穿越：避免切换过迟
巡检：避免频繁来回切换
巡检文本表示在两侧标记点间往返。穿越样例中的 Qwen 指已保存的生成/单次前向对照。
Notes: 跨区文本和全部数值在上一页。巡检原文：Oscillate between the near-side and far-side markers; neither endpoint is a final destination. 两例全部数值相同。Decider穿越概率0.997809、巡检概率0.997688。穿越的TF-IDF将no turnaround误判为巡检。巡检H2/T160等也零违约，多档并列，不能把该例解释为唯一最优。两例均来自先导测试，不是确认集汇总。https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/example.json
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 11
Qwen 对照：顺序稳健性比速度差异更突出
Qwen3.5-2B-Base 使用相同输入、语义候选和冻结策略
11
Chart: 
| Decider | Qwen 单次前向
默认顺序 | 0.97917 | 0.91667
交换顺序 | 1 | 0.63194
确认集推理时延 | P50 / P95
Decider | 183.5 / 210.6 ms
Qwen 单次前向 | 192.0 / 233.4 ms
同为单次前向时
中位速度仅约 1.05 倍
先导集对生成式 Qwen 约快 6.3 倍，主要来自推理方式。CPU TF-IDF 约 0.6 ms。
Notes: 确认集原序/反序准确率：Decider141/144、144/144，Qwen单次前向132/144、91/144。反序指两个语义选项交换。确认时延：RTX3070 8GB，bf16、batch1、eager、8 CPU线程，加载排除，至少3次预热，计时包含相同额外CPU tokenization，顺序执行，非随机交错重复测量。pilot同提示生成Qwen1057.75985ms vs Decider167.87475ms约6.3倍，主要由自回归和单前向的方式差异造成。TF-IDF CPU P50约0.63ms。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 12
直接数值配置缺少增益的原因
现有消融支持接口与训练问题，不能据此断言模型内部缺少无线知识
12
输入表达与动作映射
更清晰的表达改善路线识别
直接五档配置仍倾向固定 H2 / T160
领域微调不足
旧 A3 LoRA 仅 16 次优化更新
固定选项顺序训练后存在顺序敏感
基线与目标约束
强规则已接近有限候选集的可达上限
并列最优配置让单标签训练偏离网络损失
新 UC 使用基础 Decider。改善来自“语义识别 + 校准映射”的分工，未做新微调。
Notes: 基础Decider直接输出H2/T160，循环旋转五档选项60/60保持H2，可排除该测试中的简单位置偏好。上下文142–231token低于1536 cap，没有截断。清晰语义表示使路线识别12/24到24/24，直接配置仍无条件变化。旧LoRA32场景、2epoch、gradacc4，共16optimizer updates、208896 q/v训练参数，5种顺序0/12场景动作稳定。旧实验强规则已接近候选集上限，部分候选KPI并列，单一分类标签不等价于最小网络损失。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 13
当前边界与一个明确失败样例
确认集的 3 个 Decider 错误来自同一文本在 3 种几何下的重复
13
“This AGV has a terminal eastward route.
Another AGV handles the recurring boundary patrol.”
误判原因：把另一辆 AGV 的巡检任务绑定到当前车辆
适用范围
合成英文任务、单 UE、固定传播、已知巡检轨迹
实时性范围
会话前约 184 ms 决策，需要足够规划提前量
LTE 软件系统仿真尚不能证明真实 RF、NR 或商用紧时延业务的可靠性。
Notes: 错误文本confirm_22_*_cross：This AGV has a terminal eastward route. Another AGV handles the recurring boundary patrol. 默认顺序将另一辆车的巡检任务归给当前车辆。交换选项后修正，不能事后挑选100%反序结果作为主结果。训练和确认英文模板均由研究者手写。物理运动、50/50类别比例、高负载、固定传播、单UE是受限条件。当前约184ms预决策不能放进20ms逐包闭环。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 14
Future work：真实调度与无线闭环验证
下一阶段以同信息、强基线、完整成本的盲测为判据
14
优先级 | 下一步实验 | 通过条件
P0 真实任务接口 | 真实调度文本、车辆 ID、任务版本 地图与轨迹日志，跨模板盲测 | 比结构化路线接口与 充分训练的轻量分类器更有价值
P1 不确定执行 | 调度修订、轨迹偏离、多主体干扰 加入观测冲突与保守回退 | 收益在执行误差下保持 置信度能够支持安全回退
P2 无线系统扩展 | 多 UE、衰落/遮挡、负载变化 随后接实际协议栈和无线闭环 | 纳入推理与配置下发成本后 仍降低约束违约或综合成本
若完整成本下增益消失，应否定该系统需要 Decider 的假设
Notes: 方案来自既有研究计划docs/rrc_cause_semantic_uc.md及next_validation.md。以下为尚未执行的计划。优先验证应用前提，若已有可靠结构化路线接口，直接用传统控制器。需要按工厂/车辆/模板划分独立测试，冻结策略后随机交错控制器。记录推理、配置下发、生效失败、切换中断、包期限、信令/资源成本。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 15
结论：语义先验可以改善受限 RRC 决策
最有潜力的场景：少标签、调度表述多变、缺少结构化路线接口
15
74.5%
相对同文本 TF-IDF，超时/丢包率下降
Decider 识别生效任务，校准策略提供无线参数
已有正确结构化意图时，传统控制器仍更好
真实系统增益取决于任务接口、执行误差与完整开销
Notes: 主结论严格对应确认集默认顺序。相对固定配置下降80.6%，相对同文本TF-IDF下降74.5%。正确结构化意图控制器0.05%更好。Qwen默认序差值95%区间触0，速度相对onepass仅1.05倍。当前证据支持非结构化语义接口的价值，不支持模型已优于可靠结构化传统控制器。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json

## Slide 16
附录：确认集性能与证据入口
默认选项顺序。所有文本分类方案共用相同的意图到参数映射
16
方案 | 意图准确率 | 超时/丢包率 | 丢包率 | P99（ms） | 切换/会话
校准固定 | — | 0.3146% | 0.0965% | 6.97 | 0.50
改进关键词 | 52.08% | 0.5282% | 0.3134% | 8.16 | 4.25
TF-IDF + 策略 | 81.25% | 0.2391% | 0.1444% | 6.25 | 2.00
Qwen 单次前向 | 91.67% | 0.0941% | 0.0433% | 5.33 | 0.50
Decider + 策略 | 97.92% | 0.0610% | 0.0353% | 5.08 | 0.50
已知结构化意图 | — | 0.0500% | 0.0326% | 5.00 | 0.50
完整报告、原始输入输出与可复现代码
github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization
Notes: P99为每个场景的收到包P99的均值，不是全体包混合P99，丢失包不进入P99。超时/丢包率包含lost与late_received。平均切换次数为每会话。准确率是144输入中的比率，只有48独立文本，跨几何重复不独立。关键词改进版52.08%、0.5282%，原关键词43.75%、0.6471%。表中保留改进版作为传统解析的补充，不以其作为主增益基线。
证据快照：2026-10-08。PPT 编制：2026-10-09。
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/docs/rrc_cause_semantic_uc.md
https://github.com/qinyishcn/jev-rrc-optimization/blob/2d82463f8fa5b988bb3f16aaed3a25ecf1d3cb7d/artifacts/semantic_uc/summary.json